ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛА ДРУГОГО ПОРЯДКУ

Мета роботи:  вивчення перехідних процесів у послідовному і коливальному контурах при дії імпульсної ЕРС.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

- Перехідні процеси в послідовному контурі. Основні поняття про перехідні процеси приведено в роботі 8. Нехай у колі з послідовно ввімкненими R, L і С в момент часу t = 0 ключ К замикається на клему «1» (рис.1). У момент комутації (перемикання) струм у колі   і напруга на конденсаторі  = 0, тобто задані нульові початкові умови.

Рис.1                                         Рис.2

Рівняння стану кола згідно з другим законом Кірхгофа

idt = e(t).											(1)

Продиференціюємо обидві частини рівняння по t і розділимо на L. Одержимо диференціальне рівняння другого порядку для струму

.										(2)

Загальне розв’язання рівняння (2)

(3)

де  – часткове розв’язання (2),  – відповідає рішенню, коли в (2)  = 0 (вільний режим).

Розв’язання однорідного рівняння

(4)

де Р1 і Р2 – корені характеристичного рівняння

;  							(5)

Для визначення  потрібно задати закон зміни . Нехай  – імпульсна ЕРС: , якщо ; , якщо tu ( t ( T (рис.2). Тут tu – тривалість імпульсу, Т- період повторення імпульсів. Поява прямокутного імпульсу в момент часу t = 0 відповідає ввімкненню постійної ЕРС величини Е. Для випадку постійної ЕРС часткове розв’язання (2)  = 0. Таким чином, в інтервалі часу  перехідний струм визначається тільки вільною складовою, що описується рівнянням (4). Постійні інтегрування А і В визначаються шляхом використання початкових умов ().

Перехідний струм у колі

(6)

де

Можливі такі випадки:

- ( (0 або ( (аперіодичний процес). Згідно з (5), Р1 і Р2 – відємні дійсні числа. Оскільки ( , то складова  зменшується повільніше, ніж складова  і залежність  має максимум (рис.3).

Рис.3                                         Рис.4

або  (критичний випадок). Згідно з (5), Р1 = Р2 = - ( і рівняння перехідного струму (6) представляє у цьому випадку невизначеність виду нуль на нуль. Розкриваючи її за правилом Лопиталя, одержимо

(7)

Крива, що описується рівнянням (7), аналогічна кривій рис.3.

- ( ( (0 або ( (коливальний процес). У цьому випадку корені характеристичного рівняння комплексно-спряжені Р1,2 = - ( де

(8)

кутова частота власних коливань контуру. Згідно з рівнянням (6), перехідний струм

(9)

З (9) випливає, що при (((0 у колі виникають синусоїдальні коливання з частотою ((, при цьому обвідними струму служать криві  (рис.4). Коливання виникають внаслідок періодичного обміну енергією між магнітним полем котушки і електричним полем конденсатора з частковим поглинанням енергії  активним опором кола.

При  ордината обвідної в е раз менша за початкове значення.

А тому величину

(10)

називають постійною часу коливального контуру.

Перехідні напруги на окремих елементах контуру можна знайти, якщо використати значення перехідного струму для різних режимів кола

(11)

В інтервалі часу ((T,  але в початковий момент цього інтервалу конденсатор заряджений до напруги  ( E (величина  залежить від співвідношення tu і tk ),  а тому матиме місце розряд конденсатора на коло з послідовно ввімкненими R i L. Для схеми (рис.1) це означає перемикання ключа К в положення «2» при ненульових початкових умовах: при  (момент комутації приймається за початок відліку часу). Перехідний струм і перехідні напруги на окремих елементах схеми у цьому випадку будуть мати такий же характер, як і відповідні перехідні величини в момент вмикання (початку) імпульсу напруги.

2. Перехідні процеси в паралельному контурі. У випадку паралельного контуру (рис.5) при дії імпульсної ЕРС, як і в послідовному контурі, в залежності від величини опору R спостерігається аперіодичний або коливальний процес. Проте на перехідні процеси в контурі істотно впливає величина резистора Rr, який увімкнений паралельно контуру і, отже, шунтує його. Це приводить до погіршення добротності контуру і до зміни швидкості перехідних процесів.

Рис.5                                  Рис.6

Дійсно, власна добротність контуру , де  – хвилевий опір контуру. Вплив величини резистора на добротність контуру можна врахувати, якщо зробити перерахунок паралельного сполучення на послідовне (рис.6):  при умові, що Rr (( ( (тобто Q((1). Добротність контуру з урахуванням Rr

(12)

де  – резонансний опір контуру.

Таким чином, з урахування ( покажемо, що зміна величини добротності веде до зміни швидкості перехідних процесів. Смуга прозорості контуру зв’язана з добротністю співвідношенням

(13)

З урахуванням рівняння (10) і виразу для власної добротності, з (13) одержимо

(14)

З (14) виходить, що чим менша добротність, тим менша постійна часу кола, отже, швидше зменшується амплітуда напруги на контурі.

Якщо вихідний опір генератора малий, то для задоволення нерівності Rr (( ( послідовно з Rr  умикають додатковий резистор.

Контрольні запитання

- Чи може резонансна частота співпадати з власною частотою?

- Як пояснити, чому у випадку (((0 не спостерігаються періодичні коливання?

- Як пояснити зменшення амплітуди коливань з часом у випадку періодичного процесу?

- Як впливає вихідний опір генератора на перехідні процеси у послідовному контурі?

- Як впливає вихідний опір генератора на перехідні процеси у паралельному контурі?

- Чому дорівнюють вимушені складові струмів у вітках паралельного контуру при дії постійної ЕРС (рис.5)?

Домашнє завдання

- Вивчити короткі теоретичні відомості про перехідні процеси у колах другого порядку.

- Дати відповіді на контрольні запитання у письмовій формі.

- Використовуючи значення параметрів елементів послідовного контуру, розрахувати: а) резонансну частоту; б) власну частоту; в) постійну часу кола; г) величину опору резистора, що відповідає критичному режиму у контурі. Значення параметрів контуру:  С – згідно з варіантом завдань.

- Використовуючи значення параметрів елементів паралельного контуру, розрахувати: а) хвилевий опір; б) власну добротність; в) добротність при  г) добротність при ; д) резонансну частоту; е) смугу прозорості (при  і  ).

| № варіанта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, пФ послід. контур | 470 | 740 | 1000 | 1500 | 1740 | 2000 | 2247 | 2400 | 3020 | 3300 | 3300 |
| С, пф паралельн. контур | 470 | 560 | 820 | 1000 | 1200 | 1430 | 1620 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 |

Лабораторне завдання

- Ознайомитися з принципом дії приладів, що використовуються в роботі: генератор GFG-8210, осцилограф.

- Ознайомитися з макетом, зібрати схему вимірювань для вивчення перехідних процесів у послідовному контурі. Увімкнути прилади для прогріву.

Примітка. Тумблери перемикань котушки і генератора перевести вліво.

- Встановити на виході генератора імпульс тривалості  мкс і частотою повторення F=5000 імп/с. Проконтролювати параметри імпульсу за допомогою осцилографа.

- Зарисувати осцилограми напруг на конденсаторі і котушці для випадків а) аперіодичного процесу; б) критичного режиму; в) періодичного процесу.

- По одній з осцилограм для випадку періодичного процесу визначити: а) постійну часу кола (час, за яким амплітуда коливань зменшується в е раз); б) власну частоту контуру (вимірявши величину періоду коливань). Отримані результати співставити з розрахунковими (у вигляді таблиці).

- Зібрати схему вимірювань для вивчення перехідних процесів у паралельному контурі (дивіться схему макета).

Примітка. Тумблери перемикань котушки і генератора перевести вправо.

- При Rr =100 кОм зарисуйте осцилограми напруг на контурі для випадків: а) аперіодичного процесу; б) критичного режиму; в) періодичного процесу.

- Для випадку періодичного процесу за допомогою осцилографа визначити постійну часу кола і резонансну частоту контуру.

- За одержаними даними визначити: а) добротність контуру; б) смугу прозорості контуру. Отримані результати співставити з розрахунковими (у вигляді таблиці).

- Повторити пункти 7, 8 і 9 для випадку Rr = 10 кОм.

- У звіті привести: принципові схеми вимірювань, розрахунки, опори напруг, результати вимірювань і короткі пояснення отриманих залежностей.

Список літератури

  - Попов В.П. Основы теории цепей. – М.: Высш. шк., 1985. – 496 с.

  - Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей. – Л.: Энергия, 1972. – 816 с.